## Slide 1
纸电路实践
复旦大学 芯创讲师团
2025年4月
——元器件基础之小灯泡发光电路 【电源，电阻，发光二极管】

## Slide 2
小灯泡电路制作

## Slide 3
元器件基础
二极管
二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有单向导电的特性。
普通二极管
发光二极管
在管身的一端印有黑色圆环，表明该端引脚是负极，另一端是正极。 最大工作电流为75mA。 正向压降0.7V，反向压降100V。
长引脚的是正极，短引脚的是负极。 建议工作电流为5~10mA。 反向压降较小，不可反接。
实物图
原理图
装配图
实物图
原理图
装配图
请挑出一个发光二极管

## Slide 4
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路装配图
注意：
长引脚为正极， 短引脚为负极。
正极在上，负极在下。

## Slide 5
元器件基础
电阻器
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
装配图
请挑出一个1K的电阻

## Slide 6
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路装配图

## Slide 7
元器件基础
正极符号
接地符号
(负极符号）
电源
电池盒+1.5V电池4节
实物图
原理图
装配图
或
正极
负极
正极
负极
红色 正极
黑色 负极
注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。
装入电池盒时负极与弹簧相连。

## Slide 8
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路装配图
注意：
红线为正极， 黑线为负极。
正极在上，负极在下。
先不要装最后一节电池！

## Slide 9
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路装配图
用导电胶带顺着图案把电路连起来。
注意：
在标有开关的地方将胶带向内折叠，避免与下方胶带粘上。
连好电路后再装上最后一节电池！

## Slide 10
小灯泡发光电路原理

## Slide 11
电路入门
电荷
描述物体带电量的多少，符号为“Q”；单位是库伦，简称库，符号为“C”
微观世界中所有由原子构成的物体均带有正负两种电荷。
宏观世界中大多数物体呈电中性（即我们常说的“这个物体不带电”）。
原子核【固定】：
质子（正电荷）
中子（不带电）
电子【移动】 （负电荷）
电荷性质：
同性相斥，异性相吸
下列哪个说法是对的？
椅子中有电荷
椅子整体“不带电”
Notes: 接下来先给大家介绍一下电荷的概念。实际上如果存在一个超级放大镜，可以把看到的物体放大千亿（10的11次方）倍，我们透过这个放大镜就会发现，其实几乎所有的物体都带电，因为几乎所有的物体都是由一种叫“原子”的东西构成的。原子的结构就像下面这张图画的一样，中间有一个大圆球，我们管它叫原子核。原子核中有两种东西，一个叫质子，一个叫中子，其中质子带有正电荷，而中子不带电。在原子核周围有很多小圆球围着它转，这些小圆球叫做电子，电子带负电荷。大家可以想象，我们平时所看到的所有东西都是由一个个这样的原子紧密排列在一起组成的。比如我们面前的桌子，我们所坐的椅子，都是由一个个原子组成的。大家看这幅图中的桌子，它其实是由无数个很小跟小的原子（直径为10的负10次方米，0.1纳米）连在一起构成的。那大家可能就有疑问了，既然它里面有这么多原子，而每个原子都有正负电荷，那为什么我们摸桌子或者椅子的时候没有感觉到它带电呢？这是因为电荷有一个性质，叫做同性相斥，异性相吸。就是说正电荷会本能地想远离其他正电荷，但负电荷会本能地靠近正电荷，而每一个原子所带有的正负电荷的数量是相等的，正负电荷抵消后它整体就呈现电中性，也就是我们常说的不带电。所以虽然有很多电荷在椅子里，但从整体上看它又是不带电的。

## Slide 12
自由电子与导体、半导体、绝缘体
自由电子：在物质中不被单个原子或分子束缚、能够自由移动的电子。
导体
存在大量自由电子
金、银、铜、铁等各种金属
半导体
存在少量自由电子
硅、锗
绝缘体
几乎不存在自由电子
橡胶、塑料
原子核
电子
电路入门
Notes: 好，刚才已经给大家介绍了电荷的概念，接下来要给大家介绍的一个概念叫做自由电子。顾名思义，自由电子就是物体中可以自由移动的电子。大家刚才已经了解了，因为正负电荷相互吸引，所以每个电子基本都是在自己的原子核附近运动。但在某些物体中，有部分电子可以在整个物体中移动，而不仅仅局限在自己的原子核周围，这些电子就被称为自由电子。根据物体中含有自由电子的数量，就可以大致判断出这个物体是导体、半导体还是绝缘体。在下面这幅图中，大家可以把导带中的这些笑脸近似理解为自由电子。一般情况下，导体中存在大量自由电子，半导体中存在少量自由电子，而绝缘体中几乎不存在自由电子。

## Slide 13
电压与电流
电压，符号为“U”； 单位是伏特，简称伏，符号为 “V”
电压也称作电势差。它的作用是推动自由电子在电路中移动。
自由电子会从电压低的地方移动向电压高的地方。
电流，符号为“I”； 单位是安培，简称安，符号为“A”
电流大小是指单位时间内通过导体横截面的电荷数量。
电流方向为正电荷移动方向（与自由电子移动方向相反）
＋ 电压 －
高电压
低电压
电流方向
电路入门
Notes: 现在我们已经知道，在导体中，存在大量可以自由移动的电子。右上角就是一个导体的图片，其中黑色的大圆球是原子核，里面标有‘-’的小圆球是电子。那怎么能让这个导体带电呢？请大家看右下角这张图，这张图截取放大了左边完整电路中的一部分。这两条水平的黑线中间就是导体。现在这块导体左边电压高，右边电压低。而当导体两端存在电压差时，导体中的自由电子会在电场力的作用下从电压低的地方跑向电压高的地方，形成电流，也就是我们常说的“带电”了。如果把电路比作一条河流，电压就相当于是河流的落差，落差越大，水流动的动力就越大；在电路中，电压越大，电荷移动的动力就越大。电子的定向移动方向与电流的方向相反，这是因为在历史上，人们最初定义电流方向时并不知道电子的存在，规定正电荷定向移动的方向为电流方向，而电子带负电，所以其移动方向与电流方向相反。
自由电子在电压作用下定向移动形成电流。

## Slide 14
电阻
电阻，符号R；单位是欧姆，简称欧，符号为“Ω”
电阻是描述物体阻碍电流通过能力的物理量。
电路入门
细长的铁丝
短粗的铁丝
请思考：电子更容易穿过一根细长的铁丝还是一根短粗的铁丝？
Notes: 大家可能已经注意到了，自由电子在电压的作用下发生了定向移动，但原子核是不动的，那自由电子在移动的过程中就可能会碰撞到这些原子核，电子的移动速度就会因此变慢。这种阻碍电子定向移动的性质就叫做电阻。请大家设想一下，一根细长的铁丝和一根短粗的铁丝，哪个电阻大，哪个电阻小？

## Slide 15
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路装配图
电源
用电器
闭合回路
适当的电压

## Slide 16
小灯泡发光电路制作

## Slide 17
串联与并联

## Slide 18
欧姆定律
I = U / R。其中 I 是电流，U 是电压，R 是电阻。
电路入门
Notes: 电压6V，电流3mA，电阻？
电阻1500Ω，电流2mA，电压？

## Slide 19
欧姆定律
I = U / R。其中 I 是电流，U 是电压，R 是电阻。
电路入门
电阻R1被短接，电路短路
电路断路
Notes: 短路与断路概念介绍

## Slide 20
元器件基础
电阻串联电路
电阻串联
电阻串联，阻值相加，电阻值越串越大
① R1 = R2 = R，
U1 = U2 = IR1 = IR2 = IR；
②U’ = U1 + U2
③R’ = U’ / I
= ( U1 + U2 ) / I
= ( IR + IR ) / I
= 2 R
U1
I
I
I
U2
R’
U’

## Slide 21
元器件基础
电阻并联电路
电阻并联
电阻并联，阻值减小，电阻值越并越小
①U1 = U2 = U，R1 = R2 = R，
I1 = I2 = U / R；
②I = I1 + I2 = 2U / R
③U’ = U1 = U2 = U；
④R’ = U’ / I
= U’ / ( 2U / R )
= 0.5 R
U1
I2
I
I
I1
U2
R’
U’

## Slide 22
元器件基础
电阻器
电阻器是一个限流元件，对电流产生阻碍作用
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
装配图
为什么电路中要有电阻器？
Notes: 为什么电路中要有电阻器？
流过电子电器的电流不能太大，太大会把器件烧掉；也不能太小，太小无法驱动器件工作。
以小灯泡为例，电流过大会导致灯泡灯丝烧断，电流过小灯泡会不发光或者只能发出微弱的光。

## Slide 23
元器件基础
前两环：有效数位 第三环：10的幂数 第四环：误差
请思考以下五色环电阻阻值为多少：
1.棕黑红金
2.黄紫黑银

## Slide 24
元器件基础
前三环：有效数位 第四环：10的幂数 第五环：误差
请思考以下五色环电阻阻值为多少：
1.棕绿黑红紫
2.黄紫黑黑绿

## Slide 25
THANK YOU